FOAIE DE PREZENTARE

| DENUMIRE PROIECT: | “ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA PIETROSANI, JUDETUL TELEORMAN” |
| --- | --- |
| FAZA DE PROIECTARE: | DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII |
| PROIECTANT: | S.C. ROAD PROJECT S.R.L. ALEXANDRIA |
| BENEFICIAR: | COMUNA PIETROSANI, JUDETUL TELEORMAN |

SEF PROIECT,

ing. Miti BARBU

MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Anexa 5E din Legea 292 /03.12.2018

- DENUMIREA PROIECTULUI:

“ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL

IN COMUNA PIETROSANI, JUDETUL TELEORMAN”

- TITULARUL PROIECTULUI :

- Numele: COMUNA PIETROSANI

- Adresa postala: Comuna PIETROSANI, Judetul Teleorman

-Telefon/fax:  0247334402

-e- mail: prinpietrosani@yahoo.com

-pagina  de internet: ...............................................

-persoana de contact: PRIMAR PICU EMIL

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT:

- Un rezumat al proiectului

Proiectul prevede modernizarea reţelei de drumuri pe o lungime de 6363,00 m şi sunt amplasate în intravilanul comunei PIETROSANI, judeţul Teleorman, iar suprafaţa ocupată este de aproximativ 52200,00 mp (incluzând partea carosabilă, acostamente şi şanţuri de scurgerea a apelor).

In prezent drumurile ce fac obiectul proiectului se afla intr-o stare avansata de deteriorare prezentand degradari de tipul: gropi, fagase, tasari locale, etc.

Sub acţiunea traficului şi a factorilor climaterici suprafaţa drumurilor proiectate s-a degradat, prezentând defecţiuni de tipul (gropi, şleauri etc.) ceea ce face ca în anotimpurile ploioase drumurile să devină impracticabile, îngreunând accesul locuitorilor către principalele puncte de interes din comună.

Şanţurile pentru scurgerea apelor sunt colmatate, iar pe anumite tronsoane nici nu există apa provenita din precipitatii stagnand pe partea carosabila formand sleauri.

În cadrul acestui proiect au fost tratate drumurile din comuna PIETROSANI, lungimea acestor drumuri fiind cea rezultată în urma măsurătorilor topografice, astfel:

Astfel:

| NUME STRADA | LUNGIME PROIECTATA (m) | LATIME (m) | LATIME PLATFORMA (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PARTE CAROSABILA | ACOSTAMENTE |  |
| DS 507 | 148,00 | 4.00 | 2x0.50=1.00 | 5.00 |
| DS 663 | 252,00 | 4.00 | 2x0.50=1.00 | 5.00 |
| DS 858 | 167,00 | 4.00 | 2x0.50=1.00 | 5.00 |
| DS 545 | 90,00 | 4.00 | 2x0.50=1.00 | 5.00 |
| DS 1202 | 712,00 | 5.50 | 2x0.75=1.50 | 7.00 |
| DS 1228 | 279,00 | 3.50 | 2x0.25=0.50 | 4.00 |
| DS 1312 | 311,00 | 4.00 | 2x0.50=1.00 | 5.00 |
| DS 1481 | 469,00 | 4.00 | 2x0.50=1.00 | 5.00 |
| DS 1719 | 184,00 | 4.00 | 2x0.50=1.00 | 5.00 |
| DS 1746 | 156,00 | 4.00 | 2x0.50=1.00 | 5.00 |
| DS 1766 | 1013,00 | 4.00 | 2x0.50=1.00 | 5.00 |
| DS 1810 | 300,00 | 4.00 | 2x0.50=1.00 | 5.00 |
| DS 1886 | 370,00 | 4.00 | 2x0.50=1.00 | 5.00 |
| DS 1974 | 407,00 | 3.50 | 2x0.25=0.50 | 4.00 |
| DS 1924 | 382,00 | 4.00 | 2x0.50=1.00 | 5.00 |
| DS 2965 | 215,00 | 5.50 | 2x0.75=1.50 | 7.00 |
| DS 3016 | 109,00 | 4.00 | 2x0.50=1.00 | 5.00 |
| DS 3033 | 155,00 | 3.50 | 2x0.25=0.50 | 4.00 |
| DS 3053 | 211,00 | 4.00 | 2x0.50=1.00 | 5.00 |
| DS 3065 | 258,00 | 4.00 | 2x0.50=1.00 | 5.00 |
| DS 3122 | 175,00 | 3.50 | 2x0.25=0.50 | 4.00 |

Reţeaua de drumuri propuse pentru modernizare are o lungime totală de 6363,00 ml.

Investitia in totalitatea sa urmareste realizarea modernizarii drumurilor astfel incat acestea sa satisfaca din punct de vedere calitativ si cantitativ cerintele actualilor si viitorilor consumatori, la nivelul normelor europene actuale.

Odată cu modernizarea drumurilor se preconizează o creştere a fluxului de mijloace de transport, atât pentru transportul de mărfuri cât şi pentru transportul de persoane, ceea ce va conduce în mod normal la înfiinţarea unor societăţi cu profil divers de activitate. Aceste societăţi prin cifra de afaceri vor contribui la creşterea potenţialului economic al zonei, sporirea şi diversificarea mediului de afaceri.

Prin alimentarea substanţială a bugetului consolidat şi a bugetului local, urmare a creşterii numărului de contribuabili eficienţi din punct de vedere economic, se preconizează a se obţine venituri suplimentare care vor putea fi redistribuite în folosul comunităţii locale, ceea ce va conduce la realizarea unor noi obiective socio-culturale sau la modernizarea celor vechi.

Obiectivul documentatiei pentru avizarea lucrarilor de interventii este realizarea modernizarii drumurilor propuse, lucru ce va duce la crearea unei stări de normalitate, prin care locuitorii comunei vor avea acces la principalele puncte de interes local ale comunei.

Modernizarea drumurilor sus menţionate va conduce la:

- posibilitatea utilizării lor în tot cursul anului indiferent de starea vremii;

- reducerea consumului de carburanţi şi lubrefianţi la vehicule;

- reducerea cheltuielilor de întreţinere a autovehiculelor;

- creşterea vitezei de circulaţie;

- reducerea volumului de praf care împânzeşte atmosfera în anotimpurile călduroase prin circulaţia autovehiculelor;

- eliminarea băltirilor de ape de pe platforma drumurilor, care constituie o sursă de formare şi transmitere a diferitelor boli infecţioase şi care duc la degradarea drumurilor.

In aceste conditii sistemul rutier actual nu poate asigura o capacitate portanta necesara desfasurarii unui trafic actual si de perspectiva.

b) Justificarea necesitatii proiectului:

Sub acţiunea traficului şi a factorilor climaterici suprafaţa drumurilor proiectate s-a degradat, prezentând defecţiuni de tipul (gropi, şleauri etc.) ceea ce face ca în anotimpurile ploioase drumurile să devină impracticabil, îngreunând accesul locuitorilor către principalele puncte de interes din comună.

Şanţurile pentru scurgerea apelor sunt colmatate, iar pe anumite tronsoane nici nu există apa provenita din precipitatii stagnand pe partea carosabila formand sleauri.

La nivelul intregii tari este necesar un efort  financiar sustinut pentru ridicarea nivelului de trai al populatiei, prin crearea unor conditii de confort minime necesare asigurarii unor conditii optime igienico-sanitare, concomitent cu eliminarea factorilor de poluarea mediului, mai ales in mediul rural.

Modernizarea drumurilor sus menţionat va conduce la:

- posibilitatea utilizării lui în tot cursul anului indiferent de starea vremii;

- reducerea consumului de carburanţi şi lubrefianţi la vehicule;

- reducerea cheltuielilor de întreţinere a autovehiculelor;

- creşterea vitezei de circulaţie;

- reducerea volumului de praf care împânzeşte atmosfera în anotimpurile călduroase prin circulaţia autovehiculelor;

- eliminarea băltirilor de ape de pe platforma drumului, care constituie o sursă de formare şi transmitere a diferitelor boli infecţioase şi care duc la degradarea drumurilor.

Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie, amplasamente):

Modernizarea drumurilor se face pe traseele actuale, conform planurilor generale, nefiind necesare exproprieri, demolări sau scoateri de terenuri din circuitul agricol.

Drumurile propuse pentru modernizare au sistemul rutier alcătuit din pamant sau balast amestecat cu pamant in unele cazuri bine compactat sub traficul actual.

Obiectivul documentatiei este realizarea modernizarii drumurilor lucru ce va conduce la crearea unei stări de normalitate, prin care locuitorii comunei PIETROSANI vor avea acces la principalele puncte de interes local ale comunei.

Suprafata drumurilor propuse pentru modernizare este de aproximativ 52200,00 mp.

Procentul de ocupare al terenului este de 100%.

Coeficientul de utilizare al terenului este 1.

Solutia proiectata

Având în vedere starea mediocră în care se găseşte partea carosabilă a drumurilor, singura soluţie pentru asigurarea continuităţii traficului la nivel admisibil este modernizarea acestor drumuri. Modernizarea drumurilor se va face pe o lungime de 6363,00 m .

Analizând aspectele de mai sus, considerăm că necesitatea unui asemenea proiect este oportună, deoarece implementarea în condiţii normale poate conduce la beneficii generale pentru comunitatea locală şi pentru mediul social şi economic din zonă.

Elementele geometrice ale drumurilor sunt urmatoarele:

Traseul in plan

Proiectarea traseului se face pe baza vitezei de proiectare şi a condiţiilor naturale, tehnice şi economice.

În plan, traseul drumurilor propuse pentru modernizare se suprapun peste platforma drumurilor existente, nefiind nevoie de exproprieri de terenuri, de demolări sau scoateri din circuitul agricol. Elementele geometrice corespund în general unei viteze de circulaţie de 50km/h. La corectarea elementelor geometrice ale traseului se va ţine cont de STAS 863/85 şi STAS 2900/89.

Îmbunătăţirea elementelor geometrice a fost făcută în aşa fel încât viitoarea ampriză a drumurilor să se menţină pe domeniu public.

La proiectarea în plan s-au avut în vedere normele legale în vigoare pentru proiectarea drumurilor:

- Ordinul nr. 1296/2017 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor;

- STAS 10144 – Prescripţii de proiectare pentru drumuri:

- O.G. nr. 43/1997 aprobată prin Legea 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor.

In profil longitudinal

În profil longitudinal linia roşie va fi proiectată în aşa fel încât să urmărească foarte aproape şi cât mai fidel cotele de nivel existente ale părţii carosabile, pentru ca apa provenita din precipitaţii sa nu inunde proprietăţile adiacente drumului si sa fie canalizate prin santuri către emisarii din zona.

Racordarea declivităţilor succesive se vor calcula în funcţie de pantele în aliniament şi în funcţie de raza de racordare.

Profilul transversal tip

În conformitate cu Ordinul nr. 1296/2017 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, drumurile proiectate sunt drumuri principale si secundare de categoria V si vor avea urmatoarele caracteristici :

- la drumurile principale DS1202 si DS2965 se va aplica profilul transversal tip I:

- platforma drumului                                     		7,00 m

- partea carosabila                                   	 	5,50 m

- acostamente                                     			2 x 0,75 m

- panta transversala in acoperiş    	  		2,5 %;

- panta acostament                        	    		4,0 %

- la drumurile secundare DS507, DS663, DS858, DS545, DS1312, DS1481, DS1719, DS1746, DS1766, DS1810, DS1886, DS1924, DS3016, DS3053 si DS3065 se va aplica profilul transversal tip II:

- platforma drumului                                    		5,00 m

- partea carosabila                                   		4,00 m

- acostamente                                    			2 x 0,50 m

- panta transversala in acoperiş    	  		2,5 %;

- panta acostament                        	    		4,0 %

- la drumurile secundare DS1228, DS1974, DS3033 si DS3122 se va aplica profilul transversal tip III:

- platforma drumului	                                 		4,00 m

- partea carosabila                                   		3,50 m

- acostamente                                    			2 x 0,25 m

- panta transversala unica    	  			2,5 %;

- panta acostament                     			4,0 %

O parte din drumurile proiectate se vor realiza cu panta unica.

Structura rutieră

La drumurile proiectate, inainte de executarea structurii rutiere noi se va executa mai intai o scarificare si reprofilare a drumurilor existente.

Pentru drumurile proiectate s-a adoptat o structură rutieră adecvată pentru clasa de trafic uşor care este următoarea:

- fundaţie din balast in grosime de 22 cm după compactare;

- strat de bază din piatra sparta în grosime de 15 cm după compactare;

- strat de legătura din beton asfaltic deschis cu pietriş sortat BADPS 22.4 în grosime de 6cm după compactare;

- strat de uzură din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 în grosime de 4 cm după compactare.

La realizarea structurii rutiere s-au avut în vedere următoarele:

- folosirea zestrei existente a drumurilor;

- utilizarea agregatelor naturale locale de balastieră atât pentru realizarea fundaţiei, cât şi pentru stratul de legătură şi acostamente;

- reducerea distanţelor de transport şi implicit a investiţiei prin adoptarea soluţiei cu agregate naturale de balastieră;

Soluţiile tehnice adoptate în prezenta documentaţie au avut în vedere utilizarea materialelor de construcţie conform reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale corelate cu legislaţia U.E.

Aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/1997 şi a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor.

Pentru aducerea drumurilor la nivelul exigenţelor de siguranţă în exploatare, de rezistenţă şi de stabilitate la sarcinile din trafic, precum şi pentru a nu interveni nefavorabil asupra mediului înconjurător în condiţiile impuse prin tema de proiectare, propunem un set de lucrări necesare pentru modernizarea acestor drumuri.

Lucrarile necesare sunt :

- – trasarea şi pichetarea lucrărilor

- – pregătirea patului drumului

- – executarea stratului de fundatie din balast in grosime de 22 cm după compactare

- – executia stratului de bază din piatra sparta in grosime de 15 cm după compactare;

- - strat de legătura din beton asfaltic deschis cu pietriş sortat BADPS 22.4 în grosime de 6cm după compactare;

- – strat de uzură din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 in grosime de 4 cm;

- – amenajarea acostamentelor;

- – executarea santurilor noi;

- – executarea podeţelor noi;

- -  executarea drumurilor laterale

- – semnalizare rutieră.

a.  Trasarea şi pichetarea lucrărilor

Trasarea si pichetarea lucrarilor se fac pe baza planurilor de situatie, a profilelor longitudinale si a profilelor transversale.

b.  Pregătirea patului drumului

Inainte de executarea structurii rutiere noi se va executa mai intai o scarificare si reprofilare a drumurilor existente.

Drumurile fiind de pamant se va executa pregatirea patului, in vederea aplicarii stratului de fundaţie din balast, care constă în urmatoarele operatii:

- sapatura mecanica cu buldozerul a platformei drumului pe adancimea medie de 10 - 15 cm pentru indepartarea stratului vegetal;

- sapatura mecanica cu buldozerul inclusiv impingerea pamantului sapat pana la 10,00 m pentru aducerea la cotele din proiect;

- transportat si nivelat pamant pentru aducerea la cotele proiectate a lucrarilor de terasamente;

- compactarea mecanica a platformei de pamant cu rulou compresor static autopropulsat intr-un strat cu grosimea de pna la 30 cm dupa compactare. Gradul de compactare trebuie sa fie de 100 % Proctor normal prevazut in STAS 2914/84 si  STAS 1913-13/83.

c. Executarea fundaţiei din balast în grosime de 22 cm după compactare

Dupa receptionarea patului drumului conform STAS 2914/84 se trece la executarea completarii stratului de fundatie din balast în grosime de 22 cm după compactare.

d. Executarea stratului de baza din piatra sparta in grosime de 15 cm după compactare

Dupa receptionarea stratul de fundatie din balast se trece la executarea stratului de baza din piatra sparta in grosime de 15 cm dupa compactare.

e. Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriş sortat BADPS 22.4

După executarea stratului de baza din piatra sparta şi recepţia lui se trece la executarea stratului de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriş sortat BADPS 22.4 in grosime de 6 cm dupa compactare.

f. Strat de uzură din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16

După executarea stratului de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriş sortat BADPS 22.4 şi recepţia lui se trece la executarea  stratului de uzură din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 in grosime de 4 cm dupa compactare.

g. Amenajarea acostamentelor

La drumurile principale pe sectoarele pe care se executa santuri pereate cu beton, acostamente se vor executa vor avea latimea de 75 cm si sunt executate din beton de ciment cu grosimea de 8 cm asezat pe un strat de nisip in grosime de 5 cm.

Panta transversală a acostamentelor va fi de 4,00 %.

La drumurile principale, pe sectoarele pe care se vor executa santuri din pamant, acostamentele vor fi executate din piatra sparta cu grosimea minima de 10  cm.

Iar la drumurile secundare pe sectoarele pe care se executa santuri pereate cu beton, acostamente se vor executa vor avea latimea de 25 sau 50 cm si sunt executate din beton de ciment cu grosimea de 8 cm asezat pe un strat de nisip in grosime de 5 cm. Pe sectoarele pe care se vor executa santuri din pamant, acostamentele vor fi executate din piatra sparta cu grosimea minima de 10  cm.

Panta transversală a acostamentelor va fi de 4,00 %.

h. Execuţia şanţurilor noi

Şanţurile existente sunt colmatate şi de aceea apa stagnează pe platforma drumului. Pentru ca apa să fie dirijată către emisarii din zonă şanţurile trebuiesc decolmatate. Pe tronsoanele de drum unde nu există şanţuri se vor executa şanţuri noi conform detaliilor de execuţie.

Apele pluviale de pe suprafata partii carosabile sunt colectate lateral in santuri de unde apele sunt conduse spre firele de vai existente in zona, unde se vor descarca.

Lungimea totala a şanturilor betonate va fi de 1623,00 ml, iar lungimea santurilor de pamant de 8577,00 ml.

La calculul lungimii santurilor atat a celor betonate cat si a celor de pamant s-a tinut cont de accesele la proprietati cat si intersectia cu alte drumuri.

Santurile betonate vor fi realizate cu beton C20/25 in grosime de 8 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

i. Executarea podeţelor noi

Pentru asigurarea continuităţii scurgerii apelor în lungul drumurilor la intersecţiile cu drumurile laterale sau drumul national DN 5C s-au prevăzut 54 buc. podete tubulare noi cu diametru de 500 mm.

Accesele la proprietati vor fi in total de 673 buc, din care 337 buc. accese la proprietati rutiere si 336 buc. accese la proprietati pietonale si vor fi executate in urmatoarea solutie tehnica:

-	15 cm - fundatie din balast

-	15 cm strat de uzura din beton C20/25.

Latimea accesului rutier va fi de 4,60 m si lungimea medie a accesului este de 2,70 m, iar pentru asigurarea scurgerii apelor in dreptul accesului se va realiza un podet din teava corugata cu diametrul interior de 300 mm, lungimea de 5,00 m si rigiditate inelara a tevii corugate de minim 6kPa.

Latimea accesului pietonal va fi de 1,10 m si lungimea medie a accesului este de 2,70 m, iar pentru asigurarea scurgerii apelor in dreptul accesului se va realiza un podet din teava corugata cu diametrul interior de 300 mm, lungimea de 1,50 m si rigiditate inelara a tevii corugate de minim 6kPa.

j. Executarea drumurilor laterale

Drumurile proiectate ce se modernizeaza se intersectează cu drumuri laterale locale, în număr de 45 a căror amenajare se va face pe o lungime de 25,00 m, cu lăţimea părţii carosabile de 4,00 m si acostamente de 0,50 m pe ambele parti a drumului lateral.

Din cele 45 buc drumuri laterale, 4 buc vor avea urmatoarea structura rutiera:

- fundaţie din balast in grosime de 22 cm după compactare;

- strat de bază din piatra sparta în grosime de 15 cm după compactare;

- strat de legătura din beton asfaltic deschis cu pietriş sortat BADPS 22.4 în grosime de 6cm după compactare;

- strat de uzură din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 în grosime de 4 cm după compactare;

- acostamentele vor fi realizate dintr-un strat de piatra sparta cu grosimea de 10 cm.

Din cele 45 buc drumuri laterale, 41 buc vor avea urmatoarea structura rutiera:

- fundaţie din balast in grosime de 22 cm după compactare;

- strat de bază din piatra sparta în grosime de 15 cm după compactare;

Acostamentele vor avea aceiasi structura rutiera cu cea a partii carosabile

Pe ambele parti a drumului lateral se vor executa şanţuri de pământ pe ambele părţi.

k. Siguranta circulatiei

Se va executa semnalizare rutiera prin indicatoare de prioritate la intersectie cu drumurile principale si secundare din zona si cu drumul national DN5C.

Numarul de indicatoare si marcaje rutiere va trebui sa fie suficient, amplasate in conditii de vizibilitate care sa asigure desfasurarea traficului in siguranta.

Se va evita amplasarea panourilor publicitare in apropierea drumurilor, de natura a influenta negativ perceptia conducatorului auto asupra semnalizarii rutiere.

In vederea asigurarii exigentelor de vizibilitate este necesar:

- asigurarea confortului optic;

- eliminarea distorsiunilor optice si a posibilitatilor de confuzie.

Pentru a se asigura vizibilitatea lor, marcajele rutiere trebuie refacute periodic.

Pentru a scoate in evidenta pe timpul noptii marcajele de pe partea carosabila si indicatoarele rutiere, trebuie folosite materiale reflectorizante pe sectoarele de drum neiluminate sau slab iluminate.

Marcajele laterale trebuie executate astfel incat sa fie percepute in conditii optime.

In cazurile foarte dificile, cand vizibilitatile nu se pot asigura, se vor prevede semnalizari rutiere rutiere conform reglementarilor in vigoare pentru reducerea vitezei de circulatie si interzicerea depasirii.

Prin lucrările prevăzute, se va asigura o bună sprafaţare a sistemului rutier existent, oferindu-se condiţii ca traficul să se desfăşoare fluent.

In intersectiile la nivel intre drumul national DN5C si drumurile proiectate, prioritatea este reglementata prin indicatorul “oprire la intersectie” (STOP).

Drumul national DN5C, fiind drum principal, indicatorul “STOP” se amplaseaza pe drumurile proiectate care sunt drumuri secundare ale intersectiei.

Indicatorul “STOP” se amplaseaza pe partea dreapta a sensului de mers, cat mai aproape de marginea platformei drumului national DN5C.

Indicatorul trebuie amplasat la o distanta de minimum 0,50 m de la marginea platformei drumurii, pentru a evita acrosarea lui de catre vehicule. Locul de instalare a indicatorului s-a ales astfel incat sa fie vizibil de la o distanta de minim 50 m.

Inaltimea pana la marginea inferioara a indicatorului este: 2,0–2,5 m fata de cota caii in ax.

Lucrarile de siguranta circulatiei rutiere au drept scop asigurarea desfasurarii traficului in conditii de reducere la maximum a posibilitatilor de producere a accidentelor, precum si orientarea cat mai buna a celor care participa la trafic.

Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, indicatoare, etc) vor fi agrementate conform HGR 766/1997 şi cele care nu sunt agrementate vor fi însoţite de Certificate de Calitate.

c ) Valoarea investitiei

- la acest moment nu se cunoaste valoarea investitiei

d) Perioada de implementare propusa

- 32 luni

e) Planşele reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi de amplasamente):

Planul de incadrare in zona DZ.

Planuri de situatie D-PS01 – D-PS22 pentru intreaga lungime a drumurilor proiectate.

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.):

Suprafata de teren ocupata definitiv este de aproximativ 52200,00 mp reprezentand partea carosabila, acostamente si santuri de scurgere a apei.

Pentru drumurile de interes local proiectate s-a adoptat o structura rutiera adecvata pentru clasa de trafic usor care are urmatoarea alcatuire:

- fundaţie din balast in grosime de 22 cm după compactare;

- strat de bază din piatra sparta in grosime de 15 cm după compactare;

- strat de legătura din beton asfaltic deschis cu pietriş sortat BADPS 22.4 în grosime de 6 cm după compactare;

- strat de uzură din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 în grosime de 4 cm după compactare.

Alte materiale folosite in implementarea proiectului sunt:

- indicatoare  si marcaje rutiere;

- betoane de ciment pentru realizarea podetelor a acceselor la proprietati si santurilor pereate cu beton.

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Profilul si capacitatile de productie – nu este cazul

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament:

Realizarea “ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA PIETROSANI, JUDETUL TELEORMAN”

Pentru realizarea proiectului vor fi necesarea urmatoarele categorii de lucrari de constructii:

- lucrari de terasamente;

- executia sistemului rutier proiectat;

- executarea de dispozitive de colectarea şi evacuarea apelor pluviale ca podete tubulare, santuri betonate sau din pamant si rigole carosabile;

- amenajarea acostamentelor pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale spre dispozitivele de scurgere si evacuare a apelor pluviale;

- realizarea marcajelor longitudinale pentru separarea sensurilor de circulatie;

- indicatoare rutiere pentru informarea participantilor la trafic;

Se vor executa urmatoarele operatii tehnologice:

-sapaturi, excavari, incarcarea pamintului in autocamioane;

- compactarea terasamentului pentru realizarea sistemului rutier propus;

- realizarea dispozitivelor de scurgerea a apelor pluviale;

- umpluturi care includ descarcare de balast si piatra sparta din autocamioane, imprastierea materialului, compactare;

- asternerea straturilor asfaltice si cilindrarea acestora;

- realizarea marcajelor orizontale si realizarea semnalizarii verticale.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si materiile prime, marimea si capacitate:

-lucrari de realizare a suprastructurii drumului, care constau in descarcarea din autocamioane a balastului, pietrei sparte, nisipului, stratului de beton asfaltic.

-restabilirea legaturilor rutiere existente;

-podete tubulare;

-santuri din pamant sau pereate cu beton.

Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime:

Materiale de constructie:

- strat de fundatie din balast in grosime de 22 cm dupa compactare;

- strat de baza din piatra sparta in grosime de 15 cm dupa compactare;

- strat de legătura din beton asfaltic deschis cu pietris sortat BADPS 22.4 in grosime de 6 cm dupa compactare;

- strat de uzură din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC16 in grosime de 4 cm dupa compactare.

- beton de ciment pentru santuri pereate cu beton si podete.

Combustibili utilizati: carburanti motorina.

Modul de asigurare:

- agregate naturale, balast, piatra sparta, nisip, de la statiile de sortare din zona, pe baza de contract;

- elemente prefabricate pentru podetele tubulare din beton, vopseluri pentru marcaje, de la firmele de specialitate din zona, pe baza de comanda si contract;

Combustibili-motorina:

- utilajele si mijloacele de transport necesare activitatii vor fi alimentate cu combustibili de la statiile de combustibili din zona.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona;

- alimentare cu apa - nu este cazul;

- canalizare - nu este cazul;

- alimentare cu energie electrica- nu este cazul

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia  investitiei:

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faţă de situaţia existentă asupra solului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei, peisajului sau din punct de vedere artistic, deci nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Lucrările de reabilitare nu reprezintă şi nu produc surse de:

- poluare a apelor;

- poluare a aerului;

- zgomot şi vibraţii;

- radiaţii;

- poluare a solului şi subsolului;

- poluare a ecosistemelor terestre şi acvatice;

- poluarea aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public;

- deşeuri de orice natură;

- substanţe toxice periculoase.

Lucrări de reconstrucţie ecologică

După executarea lucrărilor proiectate vor apărea influenţe favorabile asupra factorilor de mediu cât şi din punct de vedere economico-social, în strânsa legătură cu efectele pozitive ce rezultă din îmbunătăţirea condiţiilor de trafic ce apar în urma realizării lucrărilor de modernizare a drumurilor.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apărea unele influenţe favorabile asupra factorilor de mediu, cât şi din punct de vedere economic şi social:

- va scădea gradul de poluare al aerului şi al apei;

- se va reduce volumul de praf care se depune pe vegetaţia din zona drumului împiedicând procesul de fotosinteză;

- se va evita eroziunea solului din zona drumurilor, prin colectarea şi evacuarea apelor pluviale în condiţii hidraulice îmbunătăţite;

După realizarea lucrărilor de modernizare, circulaţia rutieră şi lucrările de întreţinere curentă vor avea un impact redus asupra mediului.

Prin modernizarea acestor drumuri se va asigura o circulaţie fluentă a autovehiculelor si a persoanelor, reducerea consumului specific de carburanţi şi a noxelor.

În concluzie, nu sunt necesare măsuri de monitorizare a calităţii factorilor de mediu.

Sănătatea oamenilor

Prin executarea lucrărilor de modernizare, vor apărea unele influenţe favorabile asupra factorilor de mediu, de sănătate publică, şi din punct de vedere economic şi social.

Toate acestea, vor avea ca rezultat următoarele:

- va scădea gradul de poluare al aerului, implicit al apei, al vegetaţiei, şi al solului arabil, prin reducerea emanaţiilor de praf şi a mirosului de bâhlit de la apele ce stagneaza în şanţurile fără continuitate de pe drumuri, în comparaţie cu drumurile modernizate.

- se va evita eroziunea terasamentului şi a platformei drumului - prin realizarea lucrărilor de colectare şi dirijare a apelor provenite din ploi şi zăpezi.

Prin modernizarea drumurilor se reduce zgomotul. Imprastierea si reducerea zgomotului se face si datorita existentei si mentinerii de arbori intre partea carosabila si curti.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

O parte din drumurile propuse pentru modernizare intersecteaza drumul national DN5C la diverse pozitii kilometrice.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare:

Resurse neregenerabile folosite in constructie:

-   minerale: balast, nisip, pietris;

- combustibili: motorina folosita pentru functionarea utilajelor la executarea terasamentelor.

Resurse regenerabile folosite in constructie :

- apa

Metode folosite in constructie:

Se vor folosi si materiale de constructie naturale, locale alaturi de cele care se utilizeaza in mod obisnuit in astfel de lucrari.

Solutiile tehnice propuse in proiect tin cont de:

- conditiile meteorologice,

- posibilitate reutilizarii materialelor excavate,

- utilitatea tehnica, functionala si securitatea dezvoltarii propuse,

- dotarile, caracteristicele functionale, geologice, hidrogeologice, institutionale ale zonei,

- vecinatatile existente

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:

| Nr crt | Denumirea fazei de investitie | Anul l | Anul II | Anul III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LUNA 1+2 | LUNA 3+4+5 | LUNA 6+7+8 | LUNA 9+10+11 | LUNA 12+13+14 | LUNA 15+16+17 | LUNA 18+19+20 | LUNA 21+22+23 | LUNA 24+25+26 | LUNA 27+28+29 | LUNA 30+31+32 |
| 1 | Studii de teren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Expertizare tehnică: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SF/DALI şi deviz general |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Evaluarea proiectului si semnarea contractului de finantare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Proiect tehnic şi detalii de execuţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Organizarea procedurilor de achiziţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Auditul financiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Asistenta tehnica din partea proiectantului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Asistenta tehnica -plata dirigintilor de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Executia lucrarilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OB.1 DRUMURI PRINCIPALE TIP I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Executia lucrarilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OB.2 DRUMURI SECUNDARE TIP II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Executia lucrarilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OB.3 DRUMURI SECUNDARE TIP III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Organizare de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Cheltuieli diverse si neprevazute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate: Nu este cazul

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Avand in vedere starea mediocra in care se gaseste suprafata drumurilor, singura solutie pentru asigurarea continuitatii traficului la nivel admisibil este modernizarea sistemului rutier a acestor drumuri.

Soluţiile tehnice adoptate au avut în vedere utilizarea materialelor de construcţie conform reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia U.E.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului:

- extragerea agregatelor - nu;

- asigurarea unor noi surse de apa - nu;

- surse sau linii de transport a energiei - nu;

- cresterea numarului de locuinte - nu;

Avize si acorduri cerute pentru proiect:

-  Protectia mediului

-  Salubritate

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul

- DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare::

Proiectul prevede modernizarea reţelei de drumuri pe o lungime de 6,363km.

Drumurile propuse pentru modernizare au sistemul rutier alcătuit din pamant sau balast amestecat cu pamant in unele cazuri bine compactat sub traficul actual.

Drumurile propuse pentru modernizare se afla in intravilanul comunei Pietrosani astfel:

- Drumurile satesti principale sunt: DS1202 si DS2965;

- Drumurile satesti secundare sunt: DS507, DS663, DS858, DS545, DS1228, DS1312, DS1481, DS1719, DS1746, DS1766, DS1810, DS1886, DS1974, DS1924, DS3016, DS3033, DS3053, DS3065 si DS3122.

Pe amplasamentul stabilit pentru modernizarearea drumurilor descrise mai sus nu sunt obiective de interes public, investiţii, monumente istorice sau de arhitectură care ar putea fi afectate de lucrările de construcţie prevăzute în cadrul proiectului de investiţie.

Daca pe parcursul executării lucrărilor se vor descoperii vestigii istorice, constructorul si beneficiarul vor sista lucrările si se vor anunţa : Direcţia pentru Cultura si Culte Teleorman si proiectantul pentru luarea masurilor ce se impun.

Harti, fotografii ale amplasamentului:

- harta geografica a judetului Teleorman;

- plan de incadrare in zona

- planuri de situatie

Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia:

Folosinta actuala a terenului: intravilan, cai de comunicatie .

Politici de zonare si de folosire a terenului:

Infrastructura rutiera propusa va ocupa urmatoarele suprafete de teren:

Suprafata de teren ocupata definitiv este de aproximativ 52200,00 mp reprezentand partea carosabila, acostamente, santuri de scurgere a apei si spatii verzi.

Drumurile proiectate nu traverseaza nici un curs de apa.

Politici de zonare si de folosire a terenului:

Nu este cazul

Arealele sensibile:

Nu esta cazul

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

| DRUMURI | COORDONATE STEREO 70 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| DS 507 | 245618.986 | 550924.884 |
| DS 663 | 245835.668 | 550900.633 |
| DS 858 | 246023.400 | 550795.454 |
| DS 545 | 245654.682 | 551103.668 |
| DS 1202 | 245944.207 | 551092.571 |
| DS 1228 | 245736.031 | 551311.255 |
| DS 1312 | 245781.579 | 551460.581 |
| DS 1481 | 246246.033 | 551164.519 |
| DS 1719 | 246298.788 | 551839.081 |
| DS 1746 | 246202.326 | 551719.918 |
| DS 1766 | 245925.839 | 551549.689 |
| DS 1810 | 245906.718 | 551666.179 |
| DS 1886 | 245914.218 | 551781.346 |
| DS 1974 | 245923.498 | 551991.899 |
| DS 1924 | 245902.102 | 551904.209 |
| DS 2965 | 245799.392 | 552288.549 |
| DS 3016 | 245658.282 | 551725.678 |
| DS 3033 | 245642.119 | 551615.535 |
| DS 3053 | 245603.972 | 551517.425 |
| DS 3065 | 245567.409 | 551419.750 |
| DS 3122 | 245523.875 | 551299.307 |

Detalii privind orice variante de amplasament care a fost luate în considerare:

Nu au fost luate in considerare mai multe variante de amplasament.

Lucrarea este amplasata pe actualul traseu al drumurilor proiectate, nefiind necesare exproprieri, demolari sau scoateri de terenuri din circuitul agricol sau silvic.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE:

(A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

a) Protectia calitati apelor

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In timpul execuţiei, lucrarilor posibilele surse de poluare a apelor sunt uleiurile si carburanţii, care se pot scurge in panza freatica de la autovehiculele sau utilajele implicate in execuţia obiectivului.

Utilajele folosite pentru execuţia lucrărilor vor fi corespunzător intretinute pentru a nu se produce pierderi de ulei si carburanţi.

Alte surse posibile de poluanti sunt:

-carosabilul, pe care s-au aplicat produse pentru dezghet si antiderapante;

-pierderile de hidrocarburi la sol care vor fi antrenate de apele meteorice;

Apele pluviale de pe suprafaţa părţii carosabile sunt colectate lateral în şanturi de pământ sau pereate cu beton de unde apele sunt conduse spre firele de văi existente în zonă, unde se vor descărca.

Lungimea totala a şanturilor betonate va fi de 1623,00 ml, iar lungimea santurilor de pamant de 8577,00 ml.

La calculul lungimii santurilor atat a celor betonate cat si a celor de pamant s-a tinut cont de accesele la proprietati cat si intersectia cu alte drumuri.

Santurile betonate vor fi realizate cu beton C20/25 in grosime de 8 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

Pentru asigurarea continuităţii scurgerii apelor în lungul drumurilor la intersecţiile cu drumurile laterale sau drumul national DN5C s-au prevăzut 54 buc. podete tubulare noi cu diametru de 500 mm.

De asemeni pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in lungul drumurilor proiectate, la intersectiile cu accesele la proprietati se vor amenaja 337 buc. podete cu diametru de 300 mm si lungimea de 5,00 m si 336 buc. cu diametru de 300 mm si lungimea de 1,50 m.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

Nu este cazul

b) Protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti:

Sursele de poluare pentru aer se manifestă numai pe perioada execuţiei lucrărilor şi pot fi  utilajele şi echipamentele prin funcţionarea lor în zona frontului de lucru. Poluarea specifică activităţii utilajelor şi echipamentelor se apreciază după consumul de carburant caracteristic arderii în motoarele termice, care generează poluanţi ca: Nox, Sox, CO, pulberi, metale grele, etc.

Regimul emisiilor acestor poluanţi este dependent de nivelul activităţii zilnice, prezentând o variabilă substanţială de la o zi la alta, de la o fază la alta a procesului de construcţie.

De asemenea, operaţiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor pot genera o creştere a concentraţiilor de pulberi, în suspensie sau sedimentabile, după caz, în zona afectată de lucrări. In perioada de construcţie impactul poluant asupra atmosferei va fi minim şi perioada de expunere va fi redusă.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera:

Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se desfăşoară în faza de execuţie sunt surse libere, deschise şi au cu totul alte particularităţi decât sursele aferente activităţilor industriale, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale.

Se recomanda folosirea in timpul executiei a utilajelor si a mijloacelor de transport cu o buna reglare a motoarelor si evitarea pe cat posibil a functionarii motoarelor in timpul stationarilor in vederea diminuarii emisiilor de pulberi.

c) Protectia impotriva zgomotelor si a vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii:

Lucrarile de constructie comporta urmatoarele surse importante de zgomot si vibratii: procesele tehnologice de executie a lucrarilor proiectate, operarea grupurilor de utilaje si echipamentele cu diferite functiuni, punctele de lucru.

Principala sursa de zgomot si vibratii este reprezentata de functionarea utilajelor.

Suplimentar impactului acustic, utilajele de constructie, datorita deplasarii si activitatii desfasurate, constituie surse de vibratii.

A doua sursa de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport.

Masuri:

Pentru transportul materialelor (pamant, balast, prefabricate, etc.) se presupune ca vor fi folosite basculante/autovehicule grele, cu sarcina cuprinsa intre cateva tone si 40 tone.

- amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor:

In perioada de constructie se vor lua urmatoarele masuri:

-lucrarile de executie se vor realiza pe timp de zi (orele 8.00-18.00),

-se vor utiliza de echipamente si tehnologii conforme cu standardele de zgomot si vibratii,

-timpul de realizare a excavatiilor si lucrarilor de constructii-montaj sa fie minim.

In perioada de functionare:

-calea de rulare a autovehiculelor propusa in proiect este alcatuita dintr-o structura rutiera compacta in constructie elastica din mixturi asfaltice care va diminua emisiile de pulberi datorate traficului.

d) Protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii:

Nu este cazul

- amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiatiilor:

Nu este cazul

e) Protectia solului si a subsolului.

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice:

In perioada de execuţie, pe amplasament, sursele de poluare a solului si subsolului pot fi scurgerile accidentale pe sol (carburani, uleiuri) cauzate de funcţionarea defectuoasa a utilajelor.

In perioada de operare pe amplasamentul proiectului, sursele de poluare a solului si subsolului pot fi:

- emisiile de poluanţi ca urmare a desfăşurării traficului rutier;

-materialele antiderapante dizolvate si antrenate de apele meteorice;

-pierderile de hidrocarburi care vor fi antrenate de apele meteorice;

-activitatile de intretinere a covorului rulant, terasamentului si lucrarilor care au legatura cu apa.

Poluarea solului se va realiza indirect, prin ceilalti factori de mediu: aer si apa.

Gestionarea necorespunzatoare/accidentala a deseurilor de catre participantii la trafic ar putea determina antrenarea eoliana a acestora in vecinatati.

Alte emisii care ajung in sol sunt poluantii cu efect acidifiant de tipul oxizi de azot si oxizi de sulf rezultati ca urmare a traficului rutier care, prin intermediul precipitatiilor si prin pulberile in suspensie care sunt dispersate in mod similar, se depun pe sol si sunt antrenate de precipitatii in subsol, dar si in panza freatica si apele de suprafata.

Materialele dizolvate in apele meteorice de tip sodiu sau cloruri produc salinizare. Prin evaporarea apei concentratia de saruri creste. Chiar daca in mod obisnuit nu se observa o influenta majora a salinitatii asupra vegetatiei din zona limitrofa a drumului, trebuie subliniat ca, ajunse pe sol in concentratie ridicata, pot avea o influenta negativa asupra unor specii.

Produsele petroliere impiedica aeratia la nivelul solului, pierderea fertilitatii prin influentarea negativa a cresterii plantelor.

Apele meteorice evacuate de pe carosabil in santuri va determina antrenarea particulelor de sol limitrofe si posibile surpari sau alunecari pe terenuri aflate in panta.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

Lucrari si dotari pentru protectia mediului:

Deoarece obiectivul este o lucrare noua, sau adoptat urmatoarele masuri:

-prevederea lucrarilor de colectare si evacuare a apelor superficial (rigole carosabile din beton);

-impermeabilzarea acostamentelor prin realizarea lor cu acelasi sistem cu cel al partii carosabile;

-dupa interventiile antropice care pot perturba mediu natural, se vor executa actiuni de restaurare ecologica prin tehnici de inginerie de mediu (restaurari, reabilitari), inclusiv restaurarea stratului vegetal afectat,

In faza de executie, utilajele folosite pentru efectuarea terasamentelor vor fi corespunzator intretinute pentru a nu se produce poluari ale solului si a apei cu pierderi de ulei si combustibili.

f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Nu este cazul

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate:

Lucrari, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii:

S-a adoptat o solutie de proiectare care sa atinga urmatoarele obiective:

-sa ocupe definitiv o suprafata de teren cat mai redusa

Pe perioada constructiei se va avea in vedere:

-se va proceda la refacerea vegetatiei prin reconstructia ecologica prin acoperirea cu strat de pamant vegetal recuperat din decopertare, cu caracteristici care sa permita refacerea vegetatiei specifice;

-evitarea timpului de lucru pe timp de noapte;

g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora existe instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.:

-daca pe parcursul executarii lucrarilor se vor descoperii vestigii istorice, constructorul si beneficiarul vor sista lucrarile si se va anunta: Directia pentru Cultura si Culte Teleorman si proiectantul pentru luarea masurilor ce se impun.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public:

Nu este cazul

h) Prevenirea si gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

- tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate:

Tipuri si cantitati de deseuri :

Pe perioada de exploatare vor rezulta deseuri de la degajarea cailor rutiere de autovehicule avariate, intretinerea imbracamintii rutiere, ecologizarea drumului, taierea vegetatiei ierboase care va creste pe terasamentul drumului.

Tipuri si cantitati de deseuri in timpul executiei:

| Denumirea deşeului | Codul deşeului | Sursa | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri municipale amestecate | 20 03 01 | De la activitatea de întreţinere a drumului in perioada implementării proiectului | Nu se pot estima la această fază |
| Lemn | 17 02 01 | Lucrări de construcţie (cofraje) | Nu se pot estima la această fază |
| Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 17 03 02 | Lucrări de construcţie | Nu se pot estima la această fază |
| Deşeuri de hârtie şi carton | 20 01 01 | Activităţile personalului ce va deservi organizarea de şantier | Nu se pot estima la această fază |

Deşeurile menajere se vor colecta în containere acoperite şi periodic vor fi predate la firme autorizate. In acest sens este obligatorie incheierea de contracte cu firmele specializate si autorizate. Pentru depozitarea deşeurilor de orice natură se vor amenaja spaţii de depozitare, deşeurile vor fi depozitate selectiv, temporar, urmând ca acestea să fie valorificate pe categorii la unităţi specializate, sau depozitate definitiv la depozitele de deşeuri special amenajate şi autorizate.

Din categoria de deseuri impurificate cu substante toxice si periculoase, fac parte ambalajele pentru vopseluri necesare trasarii marcajului de drum, piesele schimbate la instalatiile hidraulice ale masinilor si utilajelor tehnologice (furtune/conducte de presiune, filtre).

Materialele rezultate din desfaceri se vor sorta refolosindu-se cele ce corespund calitativ. Deseurile de tip menajer vor rezulta de la activitatea personalului de intretinere a drumului si persoanelor aflate in tranzit, iar deseurile de materiale biodegradabile vor rezulta din activitati de defrisare, administrative si degajare a terasamentului de drum de vegetatia ierboasa.

In perioada de revizii si reparatii a imbracamintii rutiere, vor rezulta deseuri nepericuloase (mixturi asfaltice) care vor fi retopite in vederea reutilizarii de operatorii autorizati.

Deseurile generate vor fi în cantităţi mici şi nu prezintă un pericol pentru mediu sau pentru sănătatea oamenilor.

Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

Nu este cazul;

Planul de gestionare a deşeurilor:

Nu este cazul.

i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse:

Din categoria substante toxice si periculoase care pot fi utilizate in mijloacele de transport rutier, utilajele tehnologice si echipamentele necesare desfasurarii proceselor tehnologice fac parte:

-carburanti, lubrefianti, lichid de frana, acumulatori care intra in componenta autovehiculelor;

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei:

-alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport si utilaje se va realiza de la statiile de carburanti din zona:

-schimbarea lubrefiantilor, a lichidului de frana, a acumulatorilor se va realiza de catre constructor in punctele de lucru:

-lubrefiantii, lichidul de frana vor fi colectati selectiv in recipienti si predati la firme specializate in colectarea acestora;

-acumulatorii uzati vor fi predati la schimb acumulatori noi la firmele cu profil in vanzarea acestora.

(B) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Nu este cazul.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Populaţia si sanatatea umana:

Soluţia propusa va avea o influenta directa, pozitiva, asupra comunei, deoarece implementarea acesteia poate conduce la beneficii generale pentru comunitate, va determina condiţii ameliorate de circulaţie rutiera, un nivel de zgomot mai redus si o calitate imbunatatita a aerului.

Magnitudinea impactului este mică şi de complexitate redusă manifestându-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, în zonele vizate de proiect, din intravilanul comunei Pietrosani.

Constructorul are obligaţia pe timpul execuţiei lucrărilor, de a menţine sectoarele de drum cuprinse in proiect in condiţii de circulaţie in deplina siguranţa si confort.

Lucrările de siguranţa circulaţiei rutiere au drept scop asigurarea desfăşurării traficului in condiţii de reducere la maximum a posibilităţilor de producere a accidentelor, precum si orientarea cat mai buna a celor care participa la trafic.

Factorul de mediu Biodiversitate:

Sursele de poluare pentru flora si fauna, specifice pentru perioada de executie a lucrarilor proiectate sunt urmatoarele: emisiile de noxe si zgomot generate de traficul rutier de santier si de operarea echipamentelor in realizarea lucrarilor.

Santierul, in ansamblu, are impact negativ complex asupra vegetatiei. Ocuparea temporara de terenuri, poluarea potentiala a solului etc., toate acestea au efecte negative asupra vegetatiei in sensul reducerii suprafetelor vegetale si uneori a pierderii calitatilor initiale.

Daca din punct de vedere chimic, poluarea aerului nu va fi periculoasa pentru vegetatie, poluarea cu particule in suspensie (praf) poate avea efecte negative. Acestea se pot manifesta cu preponderenta in perioadele secetoase, lipsite de precipitaii si pe suprafete limitate ca extindere. Praful se depune pe frunze si reduce intensitatea proceselor de fotosinteza, respiratie si transpiratie. Plantele nu se dezvolta normal, productiile realizate sunt reduse.

Asupra faunei actioneaza negativ alte aspecte specifice santierelor de constructii, respectiv zgomotul, circulatia utilajelor si mijloacelor de transport.

Influienta asupra biodiversitatii la functionarea obiectivului se va produce pe doua cai: direct si indirect.

Influienta directa se va datora circulatiei mijloacelor de transport si impiedicarea accesului in unele zone/resurse a faunei terestre, prin crearea de bariere/fragmentare in migrarea acesteia, prin deteriorarea involuntara a elementelor de vegetatie/fauna si prin emisiile de noxe.

Procentul care va fi pierdut din suprafetele habitatelor folosite pentru necesitatile de hrana, odihna sau reproducere este nesemnificativ pentru speciile de vertebrate si nevertebrate, acestea avand posibilitatea retragerii in zone din vecinatate.

Factorul de mediu sol:

Poluarea solului se va realiza indirect, prin ceilalţi factori de mediu: apa si aer.

Impactul manifestat de traficul desfasurat de la bazele de producţie la fronturile de lucru are un caracter temporar si se exercita ca urmare a antrenării de către apele pluviale a poluanţilor rezultaţi din arderea combustibilului. Aceste ape se infiltrează in straturile superioare ale solului.

Impactul determinat de pierderile de carburanţi sau ulei de la funcţionarea defectuasa a utilajelor poate fi apreciabil. El se manifesta pe arii restrânse.

Bunuri materiale:

Lucrările din proiect nu vor avea influenta negativa asupra bunurilor materiale.

Factorul de mediu apa:

In perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, au fost identificate următoarele posibile surse de poluare; executia propriu zisa a lucrărilor.

Execuţia lucrărilor:

Manipularea si punerea in opera a materialelor de construcţii determina emisii specifice fiecărui tip de material si fiecărei operaţii de construcţie. Deasemenea, ploile care spala suprafaţa şantierului pot antrena depunerile si astfel indirect acestea pot ajunge in cursurile de apa, dar si in stratul freatic.

Manevra defectuasa,a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor reprezintă surse potenţiale de poluare ca urmare a unor deversări accidentale de materiale,combustibili,uleiuri.

Magnitudinea impactului este mică şi de complexitate redusă manifestându-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, în zonele vizate de proiect, din intravilanul comunei PIETROSANI.

Factorul de mediu aer:

Execuţia lucrărilor constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, sursa de emisie a poluntilor specifici arderii combustibililor fosili(produse petroliere distilate) atat a motoarelor utilajelor,cat si a mijloacelor de transport folosite.

Activitatea de construcţie poate avea, temporar (pe durata realizării proiectului) un impact local apreciabil asupra calitatii aerului, insa el se manifesta intr-o perioada limitata, relativ scurta.

Magnitudinea impactului este mică şi de complexitate redusă.

Clima:

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faţă de situaţia existentă asupra solului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei, peisajului, sau din punct de vedere artistic, deci nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Factorul de mediu zgomot si vibraţii:

In faza de execuţie se va respecta tehnologia de execuţie şi se vor utiliza utilaje în perfectă stare de funcţionare.

Lucrările prevăzute prin proiect nu vor genera la nivel local, impact negativ cumulat privind zgomotele şi vibraţiile, impactul fiind apreciat ca fiind nesemnificativ şi se va limita în zona în care este amplasat proiectul.

Magnitudinea impactului este mică şi de complexitate redusă manifestându-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, în zonele vizate de proiect. Se vor lua măsuri pentru evitarea, reducerea sau ameliorarea impactului semnificativ asupra mediului:

-	interzicerea lucrărilor de construcţie pe timpul nopţii;

-	utilizarea în exploatare de echipamente cu nivel scăzut de zgomot şi vibraţii.

Peisajul si mediu vizual:

Necesitatea unui asemenea proiect este oportună, deoarece implementarea în condiţii normale poate conduce la beneficii generale pentru comunitate şi pentru mediul social şi economic din zonă.

Patrimoniul istoric si cultural:

Lucrările din proiectul propus nu vor avea influenta negativa asupra patrimoniului istoric, cultural si arheologic.

Extinderea impactului-prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona adiacenta a PP:

Nu este cazul.

Impactul social si economic pozitiv se va extinde asupra întregii zone.

Magnitudinea si complexitatea impactului-proiectul nu are impact semnificativ asupra mediului.

Prin executarea lucrărilor de modernizare a drumurilor, vor aparea unele influenţe favorabile asupra factorilor de mediu.

Probabilitatea impactului:

Impactul asupra mediului produs de obiectivul din proiectul propus se va manifesta „pozitiv”.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Durata totala de realizare a proiectului este de 32 luni din care durata de execuţie pentru modernizarea drumurilor este de 18 luni.

Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra mediului:

Pentru factorul de mediu sol:

Adoptarea unei soluţii de proiectare care sa atinga următoarele obiective:

-	sa ocupe definitiv o suprafaţa de teren optima in condiţiile asigurării unui trafic fluent de autovehicule,

-	prevederea lucrărilor de colectare si evacuare a apelor superficiale .

-	impactul determinat de pierderile de carburanţi si ulei este nesemnificativ, avand in vedere ca se recomanda sa se utilizeze utilaje si mijloace de transport de ultima generaţie.

Pentru factorul de mediu aer:

-	folosirea in timpul execuţiei a utilajelor si a mijloacelor de transport cu o buna reglare a motoarelor si evitarea pe cat posibil a funcţionarii motoarelor in timpul staţionarilor in vederea diminuării emisiilor de pulberi,

Pentru factorul de mediu apa:

Apele pluviale de pe suprafaţa părţii carosabile sunt colectate lateral în şanturi de pământ sau pereate cu beton de unde apele sunt conduse spre firele de văi existente în zonă, unde se vor descărca.

Lungimea totala a şanturilor betonate va fi de 1623,00 ml, iar lungimea santurilor de pamant de 8577,00 ml.

La calculul lungimii santurilor atat a celor betonate cat si a celor de pamant s-a tinut cont de accesele la proprietati cat si intersectia cu alte drumuri.

Santurile betonate vor fi realizate cu beton C20/25 in grosime de 8 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

Pentru asigurarea continuităţii scurgerii apelor în lungul drumurilor la intersecţiile cu drumurile laterale sau drumul national DN5C s-au prevăzut 54 buc. podete tubulare noi cu diametru de 500 mm.

De asemeni pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in lungul drumurilor proiectate, la intersectiile cu accesele la proprietati se vor amenaj 337 buc. podete cu diametru de 300 mm si lungimea de 5,00 m si 336 buc. cu diametru de 300 mm si lungimea de 1,50 m.

Pentru factorul de mediu zgomot:

In perioada de construcţie:

-	lucrările de execuţie se vor realiza pe timp de zi(orele 8.00-18.00),

-	utilizarea de echipamente si tehnologii conforme cu standardele de zgomot si vibraţii,

-	timpul de realizare a lucrărilor de constructii-montaj sa fie minim.

Pentru factorul de mediu biodiversitate:

Nu este cazul

Pentru factorul uman/peisaj/patrimoniu cultural si monumente istorice:

Pentru siguranţa circulaţiei sunt prevăzute indicatoare rutiere la intersecţia cu drumurile principale din zonă si marcaje longitudinale pe toata lungimea drumurilor proiectate.

La semnalizarea rutieră se va ţine seama de STAS 1848.

Lucrările de siguranţa circulaţiei rutiere au drept scop asigurarea desfăşurării traficului in condiţii de reducere la maximum a posibilităţilor de producere a accidentelor, precum si orientarea cat mai buna a celor care participa la trafic.

Natura transfrontiera a impactului:

Nu este cazul.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

După realizarea lucrărilor de modernizare, circulaţia rutieră şi lucrările de întreţinere curentă vor avea un impact redus asupra mediului.

Prin modernizarea acestor drumuri se va asigura o circulaţie fluentă a autovehiculelor si a persoanelor, reducerea consumului specific de carburanţi şi a noxelor.

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faţă de situaţia existentă asupra solului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei, peisajului, sau din punct de vedere artistic, deci nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

In urma executării lucrărilor de reabilitare, influenta pozitiva asupra mediului poate fi:

- prin modernizarea drumurilor creşte viteza de deplasare a autovehiculelor şi se reduce timpul de parcurs;

- se reduce consumul de carburanţi şi scad costurile lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale parcului auto;

- creşte atractivitatea zonei;

- se reduce gradul de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe şi reducerea volumului de praf.

Lucrările de modernizare a drumurilor nu reprezintă şi nu produc surse de:

- poluare a apelor;

- poluare a aerului;

- zgomot şi vibraţii;

- radiaţii;

- poluare a solului şi subsolului;

- poluare a ecosistemelor terestre şi acvatice;

- poluarea aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public;

- deşeuri de orice natură;

- substanţe toxice periculoase.

În concluzie, nu sunt necesare măsuri de monitorizare a calităţii factorilor de mediu.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

(A) Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (ippc, seveso, cov, lcp, directiva-cadru apă, directiva-cadru aer, directiva-cadru a deşeurilor etc.)

Nu este cazul

(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:

În conformitate cu legislaţia naţionala, amplasarea organizarii de şantier şi suprafaţa acesteia este stabilita de caştigatorul licitaţiei pentru executarea lucrarilor.  Pentru aceasta suprafaţa exista obligaţia contractuala, asumata de constructor în faţa proprietarului terenului, de a readuce aceste suprafeţe la folosinţa iniţiala, sau în circuitul productiv. Locaţia acesteia va fi stabilita de comun acord cu autoritaţile implicate în realizarea acestui obiectiv, cu respectarea regulamentelor şi legislaţiei în vigoare din domeniul protecţiei mediului.

Din ratiuni de ordin economic, geomorfologic, dar si de protectie a mediului, se presupune ca localizarea organizarii de santier se va face intr-un amplasament care sa beneficieze de unele facilitaţi locale pentru a reduce costurile, atat pentru realizarea organizării in sine cat si pentru lucrările propriu-zise. Aceste facilitati se refera la:

- drumuri de acces in amplasamentul lucrarilor;

- retea electrica de 20 kV in proximitatea amplasamentului organizarii de santier;

- surse de alimentare cu apa;

- posibilitatea aprovizionarii cu produse alimentare din vecinatatea organizarii de santier.

Este firesc ca respectiva organizare de şantier să fie amplasată cât mai aproape de obiectivul de investiţie care trebuie realizat.

Din punct de vedere al protectiei mediului, alegerea amplasamentului pentru organizarea de santier trebuie sa prezinte urmatoarele avantaje:

- prin adoptarea masurilor pentru depozitarea controlata a materiilor prime si a altor materiale se evita pierderile necontrolate sau poluarile accidentale;

- utilizarea rationala a resurselor de apa;

- asigurarea facilitatilor igienico-sanitare pentru muncitori;

- gestiunea deseurilor, inclusiv a apelor uzate;

- cheltuieli mai reduse pentru redarea starii initiale a terenurilor ocupate temporar cu organizarea de santier.

Constructorul ce va contracta lucrarea va folosi baza proprie. Lucrările ce se vor executa pentru reabilitarea drumurilor, vor fi semnalizate corespunzător pentru a fi ocolite si a nu se produce accidente. Se vor amplasa bariere fizice împrejurul organizării de şantier, pentru a nu afecta si alte suprafeţe decât cele necesare proiectului si pentru a proteja vegetaţia din zona.

La terminarea lucrărilor, terenurile folosite provizoriu pentru execuţia lucrărilor, se vor preda in starea in care au fost luate in primire.

Atunci când vizibilitatea este redusa, punctele de lucru vor fi iluminate in întregime in scopul de a se evita accidente de circulaţie.

Utilajele si materialele ramase la punctul de lucru peste noapte, vor fii păzite si semnalizate corespunzător.

La semnalizarea lucrărilor ce se vor executa, se va tine seama de STAS 1848.

Materialele refolosite, rezultate, vor fi transportate la locurile indicate prin procese verbale încheiate intre constructor si beneficiar.

Materialele rezultate se vor sorta, refolosindu-se cele ce corespund calitativ.

Se interzice înstrăinarea materialelor refolosibile rezultate. Acestea se vor introduce in execuţia altor drumuri sau se vor preda pe baza de acte, beneficiarului.

Suprafeţele de teren ocupate temporar vor fi aduse la starea iniţiala.

- localizarea organizarii de santier:

Organizarea de şantier va fii amplasata in limitele terenului administrat de beneficiar.

Organizarea de şantier nu va fi  amplasata in vecinatatea ariilor protejate sau in vecinatatea locuintelor

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier:

Soluţiile tehnice adoptate şi modalitatea de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier, prevăzute prin proiect nu prezintă risc asupra populaţiei şi sănătăţii umane.

Lucrările prevăzute prin proiect nu vor genera la nivel local, impact negativ cumulat privind zgomotele şi vibraţiile, impactul fiind apreciat ca fiind nesemnificativ şi se va limita în zona în care este amplasată organizarea de şantier.

Prin lucrările executate nu există riscul de a afecta folosinţele şi bunurile materiale din vecinătate şi nu există risc de extindere a impactului.

Emisiile poluante ale vehiculelor se limitează preventiv prin condiţiile tehnice prevăzute de omologarea pentru circulaţie, cât şi prin condiţiile tehnice prevăzute la inspecţia tehnică.

Nu există riscul de a afecta calitatea aerului şi climei, cu atât mai mult nu există riscul extinderii impactului.

Atât în perioada de execuţie a organizării de şantier, cât şi în perioada de exploatare a lucrărilor aferente proiectului nu se vor evacua în mediu ape cu încărcătură poluantă, astfel nemanifestându-se un impact negativ asupra calităţii apei.

După finalizarea lucrărilor, impactul generat va fi unul pozitiv, prin readucerea zonei la starea iniţială.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizarii de santier:

Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se desfăşoară în faza de execuţie sunt surse libere, deschise şi au cu totul alte particularităţi decât sursele aferente activităţilor industriale, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale în zona organizării de şantier.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu:

Se recomandă următoarele măsuri:

- manipularea cu atenţie a utilajelor;

- utilizarea unor mijloace corespunzătoare din punct de vedere tehnic;

- interzicerea lucrărilor de construcţie pe timpul nopţii;

- utilizarea în exploatare de echipamente cu nivel scăzut de zgomot şi vibraţii.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITATII, ÎN MASURA ÎN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

Refacerea perdelelor si aliniamentelor de protectie pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale:

Nu este cazul.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei:

Nu este cazul.

- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:

Terenul ramas liber se va curata si nivela.

XII.  ANEXE - PIESE DESENATE

1. Planul de încadrare în zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor:

Planuri de situatie D-PS01 - D-PS22 pentru drumurile satesti proiectate.

Plan de incadrare in zona DZ.

Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Tabel cu coordonatele  STEREO 70 (X,Y,Z) ale amplasamentului -Anexat.

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare:

Instalatii de depoluare – Nu este cazul.

Nu exista surse fixe de poluare si in acest context nu se impune existenta instalatiilor de depoluare. Mijloacele auto utilizate reprezinta o potentiala sursa de poluare si ca masura de preventie.

3. Schema – flux a gestionarii deseurilor:

Anexat la proiect.

XIII. PENTRU PROIECTELE PENTRU CARE ÎN ETAPA DE EVALUARE INITIALA AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI A DECIS NECESITATEA DEMARARII PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATA, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU:

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejatade interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic continind coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Conform descrierilor de mai sus

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

Nu este cazul

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar în zona proiectului:

Nu este cazul

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar:

Nu este cazul

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar:

Nu este cazul

f) alte informatii prevazute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvata:

Nu este cazul

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele,

Proiectul nu se realizează pe ape si nici nu are legătură cu apele.

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 /03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul

PROIECTANT,

S.C. ROAD PROJECT  S.R.L.  ALEXANDRIA

SEF PROIECT,

ing. Miti BARBU